## Slide 1: 8T SRAM Cell as a Multibit Dot-Product Engine for Beyond Von Neumann Computing
IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS, VOL. 27, NO. 11, NOVEMBER 2019
Akhilesh Jaiswal , Indranil Chakraborty , Amogh Agrawal , and Kaushik Roy
Kyungmin Kim
Chung-Ang University
kyungddin@cau.ac.kr
Jul. 3rd 2025

## Slide 2: Overview
8T SRAM Cell as a Multibit Dot-Product Engine for Beyond Von Neumann Computing
8개의 트랜지스터로 만든 SRAM(캐시)로
Multibit Dot-Product 연산을 수행하여
폰노이만 구조를 극복하는 논문

## Slide 3: Overview
논리회로 & 컴퓨터구조
  MOSFET Transistor 동작
  Transistor 기반 Device 설계
Next gen Computer Device
  MultiDotEngine in SRAM
  How to Ovecome bottleneck?
컴퓨터가 어떻게 만들어지는지
그리고 어떻게 변화할지를 이해!

## Slide 4: Transistor
Electronic Switch

## Slide 5: Transistor
IN OUT
Resistor
Transistor
Transistor
  3단자 소자
  Gate, Drain, Source로 구성
Resistor
  2단자 소자 (IN/OUT)

## Slide 6: Transistor
Gate(G)에 전압을 인가하면 전류가 흐르는 통로가 생김
마치 스위치와 같은 역할을 함

## Slide 7: Transistor

## Slide 8: Transistor
기본 상태에서는 Transistor에 전류가 흐르지 못함

## Slide 9: Transistor
Gate에 전압 인가!

## Slide 10: Transistor

## Slide 11: Transistor
이제 전류가 정상적으로 흐른다!

## Slide 12: Transistor Type: MOSFET
Bubble!

## Slide 13: Transistor Type: MOSFET
NMOS
Gate에 “HIGH” 전압 인가
PMOS
Gate에 “LOW” 전압 인가
* 참고
HIGH: 5V LOW: 0V

## Slide 14: Logic Circuit
With MOSFET
When you were 1st year student..

## Slide 15: Logic Circuit: Inverter
Inverter
  논리회로 수업에서 배우는 논리소자
  0을 1로, 1을 0으로 반전
MOSFET Transistor 2개로 제작

## Slide 16: Logic Circuit: Inverter
Inverter Schematic
  NMOS와 PMOS의 직렬연결
  입력과 출력을 공유
HIGH (1)
LOW (0)
IN
OUT

## Slide 17: Logic Circuit: Inverter
HIGH (1)
LOW (0)
HIGH
OUT
HIGH (1)
LOW (0)
HIGH
OUT

## Slide 18: Logic Circuit: Inverter
HIGH (1)
LOW (0)
HIGH
OUT
LOW (0)
결과적으로 LOW Output 발생!

## Slide 19: Computer Device
With MOSFET

## Slide 20: Computer Device: SRAM
SRAM
  컴퓨터에서 Cache로 사용
  최소 6개의 TR로 제작

## Slide 21: Computer Device: SRAM
가장 Basic한 SRAM Cell 구조인 6T SRAM Cell 회로 * 8T SRAM의 경우 Read/Write의 통로가 분리

## Slide 22: Computer Device: SRAM
Cross Coupled Inverter
  두 인버터가 서로 연결된 구조 (한 쪽 출력이 다른 쪽의 입력)
  전하를 효과적으로 저장

## Slide 23: SRAM Cell Array
Cell 구조의 array로 SRAM 완성!
SRAM Array Schematic
Symbol Schematic

## Slide 24: Multi-Dot Product Engine
Next Gen SRAM

## Slide 25: Age of AI
Machine Learning & Deep Learning은
많은 양의 Dot Product 연산이 필요!

## Slide 26: Age of AI
Multi-Dot Product
  연산 자체의 난이도는 단순
  But 연산의 양이 많은 편
-> Von Neumann Bottleneck 발생!
논문의 목표
  메모리 내에서 연산을 할 수 없을까?

## Slide 27: Multidot Product Engine in SRAM
Multidot Product SRAM Structure

## Slide 28: Multidot Product Engine in SRAM
Input Vector
Weight Matrix

## Slide 29: Multidot Product Engine in SRAM
Input Vector
Weight Matrix
Output
각 열의 전류들의 합

## Slide 30: Multidot Product Engine in SRAM

## Slide 31: Multidot Product Engine in SRAM
1. Binary Weight
각 SRAM Cell에 저장된 0 또는 1의 값
2. Input Voltage
아날로그 입력전압 (= Input Vector)

## Slide 32: Multidot Product Engine in SRAM
3. TR Width
각 열의 TR의 Width를 조절하여
Matrix의 Column을 구분

## Slide 33: Peripheral Amplifier
For Multidot SRAM
Reality is different

## Slide 34: Peripheral Amplifier
Ideal VS Real
  Simulation 결과 출력 전류가 떨어지는 것을 확인
  SRAM Array가 커질수록 심해짐
X축: SRAM 행의 수
Y
축
출력전류

## Slide 35: Peripheral Amplifier
Nonideal Output의 원인
  Array가 커질수록 전선이 길어짐
  전류가 전선을 따라 흐르며 감소
기생저항

## Slide 36: Peripheral Amplifier
회로 중간과 출력에 증폭기를 연결하여 전압(전류)을 회복!

## Slide 37: Advantage of Multidot SRAM
So… is it useful?

## Slide 38: Advantage of Multidot SRAM
High Accuracy MNIST Dataset Dot-Product Accuracy가 거의 Ideal
Powerful Vector Calculation ML/DL이 아닌 일반적인 Vector 연산도 빨라짐

## Slide 39: Advantage of Multidot SRAM
High Speed and Energy Efficiency 속도뿐만 아니라 전력 효율도 상승
기존의 Computing 대비
80%의 전력 감소!

## Slide 40: Conclusion
Computer Device의 설계
  Transistor를 통해 다양한 논리 회로 설계
  이들을 합쳐 Computer Device 설계
전통적인 컴퓨터 구조의 변화
  기존의 폰 노이만 구조에서 인메모리 구조로의 변화
  Non ideal한 회로의 한계를 극복하는 과정
  빅데이터 처리를 위해 SW뿐만 아니라 HW의 역할 또한 중요

## Slide 41: Thank you!
Questions?