## Slide 1: Mapping with Reflection – Detection and Utilization of Reflection in 3D Lidar Scans
IEEE International Conference on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR) 2020
Xiting Zhao, Zhijie Yang and Sören Schwertfeger
Kyungmin Kim
Chung-Ang University
kyungddin@cau.ac.kr
Jul. 31st 2025

## Slide 2: Abstract
Mapping with Reflection – Detection and Utilization of Reflection in 3D Lidar Scans
반사를 이용해 지도를 그린다
3D Lidar 스캔을 통해 반사를 탐지하고 활용하겠다
3D Lidar를 통해 얻은 반사 데이터를 활용해 (로봇의) 지도를 그린다!

## Slide 3: Abstract
논문의 목표 : 3D LiDAR를 통해 반사체를 감지 및 처리하기
목표를 달성하기 위한 다양한 방법들을 제시
궁극적으로 SLAM의 맵 퀄리티를 크게 개선시킬 수 있었다!

## Slide 4: I: Introduction
Why Detecting Reflection is important?

## Slide 5: Introduction
SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)은 로봇 산업 및 연구에서 자주 사용되는 프레임워크
  SLAM: 센서 데이터를 바탕으로 위치 추정 및 지도 작성을 수행
3D LiDAR의 경우 높은 정확도, 장거리 탐지, 안정성을 이유로 센서로서 자주 채택
그러나 이러한 LiDAR 센서의 단점은 유리나 거울과 같은 반사가 강한 물체에 취약함
OMG!

## Slide 6: Introduction: Reflective Material Mirror
거울은 레이저 펄스를 반사시키는 특성을 가짐
Mirror
Lidar
Object
Lidar가 반사를 구분하지 못하고
레이저 도달 시간을 기반으로 거울 너머에 물체의 포인트 클라우드 생성

## Slide 7: Introduction: Reflective Material Glass
유리는 레이저 펄스를 반사 및 투과시키는 특성을 가짐
Glass
Lidar
Object
Lidar의 레이저가 투과되어
유리 너머의 물체를 맞춤
또한 레이저의 일부는
거울과 마찬가지로 반사됨
또한 레이저의 대부분이
투과되므로
유리의 포인트 클라우드가
거의 생성이 안되는 문제 발생!

## Slide 8: Introduction: Reflective Material
이러한 거울/유리와 같은 Reflective Material은 SLAM에 에러를 발생시킴
아 현재 Map에는
푸앙이가 세 마리 있구나!
Real Object
Reflected Object

## Slide 9: Introduction: Reflective Material
따라서 논문에서는 Lidar의 Dual Return을 적극적으로 활용하여 다음과 같은 목표를 수행
  반사된 물체의 포인트 클라우드를 원래 위치로 복원
  유리의 포인트 클라우드를 정확하게 인식
  유리 너머의 포인트 클라우드는 그대로 유지

## Slide 10: Introduction: Lidar Dual Return
일부 LiDAR 장비의 경우 Dual Return 기능을 지원함
하나의 레이저 펄스가 반사/투과등의 이유로 여러 물체를 맞출 경우 TOF(Time Of Flight)를 기준으로 1st Return과 2nd Return으로 나눔
거울면은 정반사로 인해 실제 레이저 도달 시간이 매우 길어짐 (2nd Return)
반면 산란된 레이저가 맞춘 물체는 거울 자체보다 상대적으로 빠르게 레이저가 도달 (1st Return)
TOF 레이저가 반사되어 돌아오는데 걸리는 시간

## Slide 11: Introduction: Background
데이터 수집을 위해 MARS Jackal Mapper라는 매핑 로봇 플랫폼을 활용
  RGB Camera, IMU, Robot Odometry 그리고 두 대의 Velodyne사 Lidar 장착
  Velodyne HDL-32E 모델 사용 (한 대는 수평방향, 한 대는 수직방향 장착)
SLAM의 경우 Shang-hai Tech의 MARS Lab에서 개발한 SLAM을 활용
MARS Jackal Mapper

## Slide 12: Introduction: Background
Shang-hai Tech의 STAR Center라는 건물의 2층을 돌며 data를 수집
Fig. 2의 숫자는 주요 데이터 수집 장소를 의미하며, 장소 사진은 하단에 있음

## Slide 13: II: Physical Characteristic Analysis
Sensor, Intensity Peak

## Slide 14: Sensor Characteristic
Velodyne HDL-32E는 TOF를 기반으로 1st Return/2nd Return을 나누지 않으며 Strongest Return과 Last Return으로 dual return을 나눔
  Strongest Return은 가장 반사 강도가 높은 신호 (이하 Strong Return으로 서술)
  Last Return은 시간상으로 가장 늦게 들어오는 신호
이러한 특성이 유리를 감지하는데 핵심이 되는 특성
  Strong Return = Last Return인 경우와 그렇지 않은 경우로 나뉨
Dual Return
Strong = Last (Single Return)
Strong != Last (Dual Return)

## Slide 15: Sensor Characteristic
일반적인 물체는 그 물체에 대한 반사만 일어나며
이로 인해 Strong Return = Last Return
Case1: Single Return

## Slide 16: Sensor Characteristic
Glass (Last Return)
Object (Strong Return)
반면 유리는
대부분의 레이저를 투과하며, 일부는 반사되므로
유리의 레이저는 가장 늦게 도달하며(Last) 반사율이 매우 약함(!Strong) -> Strongest Return != Last Return
Case2: Dual Return (Glass)

## Slide 17: Sensor Characteristic
거울의 경우 반사율이 강할 것 같지만
정면에서 반사되지 않는 경우 센서 방향으로
들어오는 레이저가 매우 적어
Intensity가 약해짐 (!Strong) -> Strongest Return != Last Return
Mirror (Last Return)
Case2: Dual Return (Mirror)

## Slide 18: Intensity Peak
반면 거울이나 유리가 정면에서 반사되는 경우 나타나는 특성 또한 존재
  TOF가 매우 짧아짐 (즉 Last Return이 아니게 됨)
  Intensity(반사율)이 Peak 형태로 나타나게 됨
이러한 특성을 이용해서 유리를 탐지하려고 시도함 (거울에는 사용 X)
거울면과 레이저의 입사각도가
90도에 가까울 때 Intensity Peak 발생!

## Slide 19: Intensity Peak
유리에 90도에 가까운 반사가 일어날 경우 최대 3개의 Intensity Peak가 발생함
  거울
  유리에 반사된 물체
  투과된 레이저에 맞은 유리 너머의 물체
다만 유리가 센서의 정면에 있는 상황은 매우 희귀하므로 이러한 특성에는 한계가 있다고 함
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## Slide 20: III: Method
How to handle Point Cloud?

## Slide 21: Method
포인트 클라우드를 처리하는 Method는 7단계
  Process and Organize Point Cloud: 포인트 클라우드를 행렬 형태로 정렬
  Intensity Peak Check: Intensity Peak를 확인하여 유리 포인트 추정
  Dual Return Check: Dual Return 포인트를 통해 유리 추정
  Find Reflective Material’s Boundary: 유리의 경계를 찾기
  Classify Points: 포인트 클라우드를 종류별로 라벨링
  Reflection Back Mirroring: 유리에 반사된 포인트 클라우드를 원래 위치로 복원
  Integration to SLAM: 포인트 클라우드 정보를 SLAM에 결합

## Slide 22: Method 1: Process and Organize Point Cloud
Velodyne HDL-32E의 경우 32채널 Lidar이며 한 채널 당 약 2251개의 포인트 클라우드가 생성된다
PCL (Point Cloud Library)를 사용하여 이러한 포인트 클라우드를 2D Matrix (32 x 2251)로 정렬한다
32 x 2251 2D Matrix
한 Element 내에는 Point Cloud 정보가 있다 (x, y, z, intensity, return number 등)

## Slide 23: Method 2: Intensity Peak
2D-Matrix의 32개의 Row 중 하나를 선택하여 그 열의 포인트 클라우드 정보 탐색
만약 Intensity Peak가 보인다면 인접한 시간에서 다시 Peak가 발생하는지 확인
확인이 되었다면 위아래로 2개의 Row에서 같은 Peak가 발생하는지 확인
모든 것이 확인되었다면 RANSAC(random sample consensus) 알고리즘을 이용해 해당 포인트 클라우드의 평면을 추정
한 Row에서 Peak 발견 시 인접 Row도 Check!
짧은 시간 안에 Peak가 다시 생기나 확인 필요!
1개의 Row에서 Intensity Peak가 존재하나 Check!

## Slide 24: Method 2: Intensity Peak
2D-Matrix의 32개의 Row 중 하나를 선택하여 그 열의 포인트 클라우드 정보 탐색
만약 Intensity Peak가 보인다면 인접한 시간에서 다시 Peak가 발생하는지 확인
확인이 되었다면 위아래로 2개의 Row에서 같은 Peak가 발생하는지 확인
모든 것이 확인되었다면 RANSAC(random sample consensus) 알고리즘을 이용해 해당 포인트 클라우드의 평면을 추정
RANSAC !
Peak Point
Adjacent Point

## Slide 25: Method 3: Dual Return
각 Row마다 Strong Return과 Last Return이 같나 확인 (Single Return Check)
  만약 같다면, 해당 포인트 클라우드는 그대로 둠
만약 다르다면 이를 유리로 간주하고 RANSAC을 이용하여 평면을 추정
Glass의 경우
Strong Return != Last Return

## Slide 26: Method 4: Find Boundary
Method 2와 3을 통해 거울 평면에 대한 정보를 수집했다면 이를 이용해 거울의 Boundary를 측정함
  거울은 사각 메탈 프레임이 있다고 가정
Lidar의 각도 상의 한계로 우선 left & right Boundary를 찾는다
  LiDAR의 경우 수직 측정각이 41도로 제한적임
이후 Glass로 판단되는 Row 중 가장 높고 낮은 Low로 upper & lower boundary를 추정한다
포인트 클라우드 기반 좌우 경계 확인
최상/하단 Row로 상하 경계 추정
Peak Point
Adjacent Point
Frame Point

## Slide 27: Method 5: Classify Points
포인트 클라우드를 Classify
  Inside Object (I): 유리 앞의 포인트
  Glass (G): Boundary 안의 포인트
  Reflected Points (R): 유리 뒤의 포인트
  Obstacle Behind Glass (O): 유리 뒤의 포인트
Inside Object(I)
Reflected Points(R)
Obstacle Behind Glass(O)
Glass(G)

## Slide 28: Method 5: Classify Points
Inside Object(I)
Reflected Points(R)
Obstacle Behind Glass(O)
Glass(G)
유리 앞의 물체나 유리를 분류하는 것은 어렵지 않다!

## Slide 29: Method 5: Classify Points
Inside Object(I)
Reflected Points(R)??
Obstacle Behind Glass(O)??
Glass(G)
진짜 문제는 유리 뒤의 R과 O를 구분하는 것!

## Slide 30: Method 5: Classify Points
Reflected Points(R)
Obstacle Behind Glass(O)
Glass(G)
1. 유리 앞의 물체(I)의 포인트를
거울(G)를 기준으로 탐색
2. 탐색된 위치의 포인트보다
먼 거리에 있는 포인트를 O로 판별
3. 역의 과정을 거쳐 이를 검토
R과 O를 구분하는 Method

## Slide 31: Method 6: Reflection Back Mirroring
Method 5를 통해 Reflected Point(R)을 구별해냈다면 이제는 이를 원위치시키는 단계
유리 평면을 P = (a, b, c, d)T 로, 평면의 법선벡터를 N = (a, b, c)T 로 표현
Mirrored Point Cloud를 M이라고 할 때 다음과 같은 수식을 통해 R을 변환
기존의 포인트
변환된 포인트
Transform!

## Slide 32: Method 6: Reflection Back Mirroring
Method 5를 통해 Reflected Point(R)을 구별해냈다면 이제는 이를 원위치시키는 단계
유리 평면을 P = (a, b, c, d)T 로, 평면의 법선벡터를 N = (a, b, c)T 로 표현
Mirrored Point Cloud를 M이라고 할 때 다음과 같은 수식을 통해 R을 변환
Mirrored Point Cloud(M)
Reflected Point(R)

## Slide 33: Method 7: Integration to SLAM Framework
Method 1 ~ 6 과정을 통해 얻은 Inside Point(I), Mirrored Point(M), Glass Point(G), 그리고 Outside Obstacle(O)를 3D SLAM에 결합
이를 기반으로 고품질 Map 정보를 얻을 수 있음
SLAM

## Slide 34: IV: Experiments
Test and Evaluate!

## Slide 35: Experiment
실험의 평가 항목은 4가지
  Point Cloud Classification: 포인트 클라우드를 얼마나 잘 분류하냐
  Glass Plane Evaluation: 유리 평면을 얼마나 잘 찾아내느냐
  SLAM Experiment: Original SLAM과 Filtered SLAM의 포인트 클라우드 개수 비교
  Mapping with Reflection: 반사된 물체의 포인트 클라우드를 잘 복원해내는가

## Slide 36: Experiment
실험 환경의 경우 다음과 같음
사용 PC의 경우 intel i7-8750H이 탑재된 노트북 사용
  단일 코어가 하나의 포인트 클라우드를 처리하는데 평균적으로 29ms 소요
  즉 알고리즘이 실시간으로 동작 가능
Groun Truth Data를 얻는 과정
  유리에 정전기 필름을 부착한 후 Velodyne 라이다로 포인트 클라우드 수집 (유리를 불투명하게 만듬)
  고급 3D Scanner인 FARO를 사용하여 실내/실외의 data 수집 (속도는 느리나 LiDAR보다 정밀)
FARO

## Slide 37: Experiment 1: Point Cloud Classification
Ground Truth Point vs Classified Point
  두 point의 거리 차이로 잘 분류되었는지를 평가
대부분의 포인트가
0.15m 내의 오차를 가짐!

## Slide 38: Experiment 2: Glass Plane Evaluation
거울 평면의 경우에도 포인트 클라우드와 같은 방식으로 평가했으며 결과가 우수하다고 논문에서는 말함
거울 평면을 감지하는 것에 있어서 장소마다 다른 Method 사용
  Classroom에는 Dual Return 방식 사용, 나머지에는 Intensity Peak 방식 사용
  Floor to ceiling glass의 경우 계단이 있는 환경이므로 Intensity Peak 방식이 수직 환경에서 약함을 입증
포인트 거리 RMS 오차와 평면의 각도 오차가 우수함

## Slide 39: Experiment 2: Glass Plane Evaluation
거울 평면의 경우에도 포인트 클라우드와 같은 방식으로 평가했으며 결과가 우수하다고 논문에서는 말함
Classroom에는 Dual Return 방식 사용, 나머지 둘은 Intensity Peak 방식 사용
  Floor to ceiling glass의 경우 계단이 있는 환경이므로 Intensity Peak 방식이 수직 환경에서 약함을 입증

## Slide 40: Experiment 3: SLAM Experiment
SLAM상에서 포인트 클라우드의 처리 이전과 이후의 개수를 비교
Red: Reflected Point
Green: Glass Point
Blue: Outside Obstacle
Black: Inside Obstacle
Yellow: Middle Intensity

## Slide 41: Experiment 3: SLAM Experiment
대부분의 Reflection Point를 줄이는 것에는 성공했으나 2,799개의 포인트가 남음
  이는 Boundary기반으로 유리를 감지하는 방법의 한계라고 논문에서 언급

## Slide 42: Experiment 4: Mapping with Reflection
LiDAR로 스캔이 불가능한 물체의 뒷면까지 반사를 기반으로 정확하게 포인트 복원에 성공
  단, 역시 유리의 경계를 기반으로 하는 방법으로 약간의 오차가 존재

## Slide 43: Conclusions

## Slide 44: Thank you!
Questions?